Samolot LWD Żuraw będący przedmiotem niniejszego wniosku wchodzi w skład kolekcji samolotów związanych z osobą jednego z najwybitniejszych polskich konstruktorów lotniczych po II wojnie światowej Tadeusza Sołtyka i stanowi unikat w skali świata. Celem prac konserwatorskich w ramach niniejszego projektu jest:

odtworzenie brakujących elementów,

zamontowanie części i podzespołów,

przepłótnienie oraz naniesienie nowych malatur w oparciu o opracowaną dokumentację.

Zabiegi konserwatorskie będą realizowane w zgodzie z dobrymi praktykami w zakresie opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, w tym m.in. standardami digitalizacji obiektu – cały proces zostanie udokumentowany fotograficznie, a zdjęcia odrestaurowanego samolotu zostaną udostępnione niezależnej podstronie  witryny internetowej MLP.

Efektem realizacji zadania będzie przywrócenie samolotu do pierwotnego stanu za sprawą wykonania zabiegów konserwatorskich.

Zakres prac:

- Przeprowadzenie prac konserwatorskich:

A) Etap I – demontaż części płatowca:

- rozpłótnienie kadłuba,

- demontaż zdejmowanej części oszklenia,

- roznitowanie wszystkich pozostałych fragmentów oszklenia,

- demontaż foteli i podłóg kadłuba,

- demontaż wszystkich elementów układów sterowania sterem kierunku i sterem wysokości,

- demontaż elementów układów sterowania lotek i klap,

- demontaż wszystkich pozostałych instalacji i części do gołej kratownicy,

- kontrola konserwatorska pracownika MLP – działanie w ramach obowiązków służbowych, poza budżetem zadania.

C) Etap  II – renowacja kadłuba i podwozia:

- wykonanie czyszczenia (piaskowanie) kratownicy i malowanie lakierem podkładowym,

- malowanie kratownicy lakierem nawierzchniowym  (kolor w oparciu o zachowane próbki),

- całkowite odtworzenie uszkodzonych  oprofilowań drewnianych  - góry i boku kadłuba (karoseria),

- renowacja foteli,

- wykonanie nowych podłóg,  układów sterowania, wieloczęściowych oszkleń kabiny pilotów (z zachowaniem autentycznej substancji oszklenia – ok. 10%),

-  montaż ww. elementów,

- naprawa i całkowita renowacja malatur omaskowania silnika,

- całkowita wymiana opłótnienia kadłuba, impregnacja i malowania lakierem podkładowym, malowanie lakierem nawierzchniowym  (kolor w oparciu o zachowane próbki oraz instrukcję malowania maszyn Ludowego Lotnictwa Polskiego z lat 50-tych),

-  naniesienie emblematów i napisów na kadłub,

- rozpłótnienie sterów wysokości i steru kierunku (wnętrze do konserwacji) - całość do powtórnego opłótnienia  i malowania,

- wykonanie  płyt brzegowych sterów wysokości (nie zachowane),

- renowacja i montaż podwozia głównego,

- renowacja i montaż oświetlenia pozycyjnego na sterze kierunku. Wykonanie oświetlenia w ramach prac konserwatorskich,

- zakup i montaż opon,

- zakup i montaż  przyrządów oraz  tablicy wskaźnika przyrządów,

- kontrola konserwatorska pracownika MLP – działanie w ramach obowiązków służbowych, poza budżetem zadania.

2017

- Przeprowadzenie prac konserwatorskich.

- Etap III -  renowacja skrzydeł i zastrzałów:

- renowacja zastrzałów skrzydłowych i dorobienie nowych sforzni łączących kadłub ze skrzydłami,

- demontaż ze skrzydeł lotek, klap i slotów,

- rozpłótnienie lotek i klap, konserwacje konstrukcji wewnętrznej i ponowne opłótnienie,

- malowanie klap i lotek lakierem podkładowym i nawierzchniowym,

- naprawa slotów, konserwacje elementów i, lub wymiana  na nowe w zależności od stanu technicznego,

- malowanie slotów lakierem podkładowym i nawierzchniowym,

- rozpłótnienie, naprawa i pełna konserwacja konstrukcji wewnętrznej głównych elementów nośnych płatów,

- naprawa mechanizmu napędowego slotów,

- ponowne opłótnienie  głównych elementów nośnych płatów,

-  malowanie lakierem podkładowym i nawierzchniowym, naniesienie emblematów i napisów na skrzydła,

- kontrola konserwatorska pracownika MLP – działanie w ramach obowiązków służbowych, poza budżetem zadania.

- Etap IV – jednostka napędowa:

- wykonanie dekonserwacji silnika połączone z demontażem cylindrów z karteru silnika,

- wykonanie renowacji powłok lakierniczych na karterze i cylindrach,

- renowacja osłony i ramy silnika,

- konserwacja elementów sterowania silnikiem,

- odtworzenie brakujących elementów śmigła, niezbędne malowanie śmigła,

- Zakończenie prac konserwatorskich:

- przygotowanie samolotu do transportu.